## Slide 1: Deprem Risk Yönetimi Kılavuzu

## Slide 2: Feragat
Bu belgedeki bilgilerin bilimsel ve kanuni dayanağı olmadığı gibi sadece tavsiye amaçlı hazırlanmıştır.
Burada paylaşılan bilgileri lütfen kendi koşullarınıza, bulunduğunuz bölge ve ülkenin kanun ve regülasyonlarına göre değerlendirerek kendi aksiyonlarınızı oluşturunuz.
TAYSAD burada paylaşılan bilgiler nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

## Slide 3: Amaç ve Prensipler
Amaç :
Deprem riski nedeniyle fabrikalarımızda gerekli tedbiri almak ve üretime verilen aradan dönüşte müşterimize verdiğimiz hizmeti kriz öncesi koşullarda vermeye devam etmek.
Öncelikler : C-SQDC
Kanuna Uyum - İş Güvenliği - Kalite – Sevkiyat - Maliyet
Odak Noktaları : 8M
Kişi – Metod – Malzeme – Makina – Para – Bakım - Ölçme değerlendirme - Yönetim
Prensipler :
Depreme karşı tedbirleri en yüksek seviyede tamamlamak
Yaralı ve ihtiyacı olan tüm çalışanlarımıza en hızlı şekilde destek sağlamak
Depreme her zaman hazır hale gelmek
Depreme karşı tüm çalışanlarımıza ve işbirliklerimize farkındalık kazandırmak

## Slide 4: İçindekiler
1. Farkındalık
2. Deprem Öncesi Tedbirler
4. Deprem Sonrasında Aksiyonlar
3. Deprem Sırasında Aksiyonlar
Takımlar
Risk Değerlendirme
Saha Gözlemleri
Motivasyon Aktiviteleri
Tatbikat
Risklerin Kapatılması Takibi
Yapısal Bina Güvenliği
Yapısal Olmayan Unsurların Güvenliği
Tedarikçiler
Acil Durum Yönetimi Prosedürü
Uyarı - İkaz
Deprem Sensörü
Sayım - İletişim
Acil Durum Kitleri
Fabrika Dışı Çalışanlar için Aksiyon
Fabrika içi Hasar Tespit
Tedarikçi Yeniden Üretim Planı
Bilgi Teknolojileri Çalışmaları

## Slide 5
Bundan sonra sunumda göreceğiniz her rakam
“Depreme Hazırlık Kontrol Listesi ” ndeki madde numarası ile aynıdır
Deprem Yönetimi Komitesi
1
Deprem yönetiminin yapılması için şirket içerisinde komite kurulmalı ve bu komitenin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir.
81 Checklist Items
Total 85 Checklist Items
Depreme Hazırlık Kontrol Listesi

## Slide 6: 1. Farkındalık
Deprem Komitesi
Deprem Komitesinin Oluşturulması
1
6
Deprem yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışmaları takibi için özel komite oluşturulur.
Şirket içerisindeki organizasyon yapılanmasına göre yılda 1 gözden geçirilir.
Şirket içerisinde gerçekleşen organizasyon değişikliklerine göre revize edilir.
Kurul Organizasyon Yapısı

## Slide 7: 1. Farkındalık
Görev ve sorumluluklar gözden geçirilerek, ilgili fonksiyon liderine atama yapılır.
Deprem Kurulu
Görev ve Sorumluluklar
2
Kurul Görev ve Sorumlulukları

## Slide 8: 1. Farkındalık
Deprem Kurulu
Toplantı Tutanağı & Kararların Takibi
5
Kurulda alınan kararları da içerecek şekilde toplantı tutanağı hazırlanır ve imza altına alınır.
3
Deprem kurulu düzenli sıklıklarla toplanır . (Öneri 2 ayda 1 defa toplanmasıdır)
ÖRNEK TUTANAK
~
Kararlar için uygulayıcılar atanır ve belirlenen yöntemler ile takibi sağlanır.

## Slide 9
Denetlemeler & Saha Gözlemleri
1. Farkındalık
Sahadaki Deprem risklerini bulmak için düzenli olarak devriyeler ve saha gözlemleri yapılır.
Günlük gözlemlerine ilave olarak yapılan saha devriyeleri için yıllık planlama yapılır; böylelikle sene içerisinde tüm çalışma alanlarının kontrol edildiğinden emin olunur.
Planlama İş Güvenliği ekibince yapılır.
6
Saha Gözlemleri ve Devriyeleri Yıllık Planı
Aylık Devriye
Yangın Devriyesi
Deprem Devriyesi
Yıllık Planlama Örneği

## Slide 10
Denetlemeler & Saha Gözlemleri
1. Farkındalık
Saha denetlemelerine özel katılımcılar belirlenir.
İş Güvenliği Devriyesi Katılımcılar
Deprem ve Yangın Devriyesi Katılımcılar
7
İş Güvenliği Saha devriyesi üst yönetim katılımı ile ayda 1 defa yapılır.
Depreme özgü riskler bu denetlemelerde de tespit edilir.
Deprem devriyesi üst yönetim katılımı ile yılda en az 1 defa yapılır.
Sadece depreme özgü riskleri bulmaya yönelik bir faaliyettir.
Çalışanların farkındalıklarını artırmak ve yönetimin katkısını sağlamak adına aktivitelere üst düzey yöneticilerin katılımı sağnlanır.

## Slide 11
Deprem Kontrol Listesi Konular:
Ekipmanların sabitlenmesi
Boru ve bağlantılar
Elektriksel çalışmalar
Doğalgaz
Kablo ve kanallar
Uzay Çatı
Raflar
Camlar
Vb.
Fire Patrol Checklist
Fire extinguishers
Alarm buttons
Fire cabinet
Radiant heaters
Electric cables
Emergency teams
Equipments
Suppression systems
Etc.
1. Farkındalık
8
Kontrol Listesi
Deprem saha denetlerinde kullanılmak üzere Kontrol Listesi hazırlanır.
Kontrol Listesi çalışma alanlarına özel riskleri içerecek şekilde düzenlenir.
Kontrol listesinde tespit edilen maddeler kayıt altına alınarak, risklere karşı tedbir alınır.
Denetlemeler & Saha Gözlemleri
Deprem Kontrol Listesi
10
~

## Slide 12
1. Farkındalık
KY Uygulaması
Denetlemeler & Saha Gözlemleri
11
Çalışanların başta deprem olmak üzere her türlü riskleri kolaylıkla bildirebilecekleri sistem kurulmuş olmalıdır.
Çalışanlardan gelen riskler kayıt altına alınarak takip edilmelidir.
KY (Risk Tahmini) manuel olarak ya da dijital araçlar kullanılarak yapılabilir.
Kiken: Tehlike
Yochi: Tahmini

## Slide 13
Risk Değerlendirmesi
1. Farkındalık
Risk Değerlendirmesi Yapılması
Yasal mevzuat uyarınca saha genelinde risk değerlendirmesi yapılır.
Risk Değerlendirmesi metodu tanımlanır.
Örnek Metod: Fine Kinney
Tespit edilen risklere karşı önlemlerin belirlenmesi ve planlamanın yapılması için kayıt altına alınır.
Riskler belirlenen metoda göre önceliklendirilir.
Örnek Risk Değerlendirme
12
14
~

## Slide 14
Risk Değerlendirmesi
1. Farkındalık
Risk Değerlendirmesi Ekibi
Risk Değerlendirmesi ekibine görevleri ile ilgili eğitim verilir.
Ekipte minimum şu kişilerin olması gerekmektedir.
  İş Güvenliği Uzmanı
  İşyeri Hekimi
  Işyeri Vekili
  Çalışan Temsilcisi
  Destek Elemanı
  Hat Temsilcisi
15
Yasal mevzuat uyarınca risk değerlendirme ekibi belirlenir ve bu kişilere atama yapılır.

## Slide 15
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler
1. Farkındalık
16
Çalışanlara Eğitim Verilmesi – AFAD İşbirliği
Tüm çalışanlara AFAD iş birliği ile çevrimiçi ya da yüzyüze eğitim düzenlenir.
Eğitimin konusu “Afet Farkındalığı” üzerinedir.
Eğitime çalışanların ailelerinin de katılımı serbesttir.

## Slide 16
Yemekhanelerde Yayınlanan Videolar
17 Ağustos Anma Bilgilendirmesi
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler
1. Farkındalık
Depreme ve afetlere hazırlık için tüm çalışanlara çeşitli yollar ile bilgilendirmeler yapılır.
17
Örnek: Video & Broşür Paylaşımı

## Slide 17
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler
1. Farkındalık
17
Örnek: Deprem Semineri
Tüm çalışanların hem çevrimiçi hem de yüzyüze katılabileceği şekilde Deprem Bilgilendirme Seminerleri düzenlenir.
Türkiye ve Dünya geneli uzmanlar ile işbirliği yapılır.

## Slide 18
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler
1. Farkındalık
18
Örnek: Deprem Simülasyon Tırı
Boğaziçi Universitesi – Kandilli Rasathanesi iş birliği ile çalışanların depreme yönelik farkındalığını artırmaya yönelik faaliyet düzenlenmiştir.
Deprem Simülasyon Tırı fabrika içerisinde kurulmuş ve çalışanların Deprem anında yapmaları gerekenler simüle ederek tecrübe kazanılması sağlanmıştır.

## Slide 19
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler
1. Farkındalık
19
Yasal Eğitimler
Yasada belirlenen acil durum ekiplerine (Arama Kurtarma, Koruma, Yangın, İlkyardım) yine yasada belirlenen sıklıklar ile eğitimler düzenlenmelidir.
Eğitim planları yıl başında yapılmalı ve eğitim etkinlikleri değerlendirilmelidir.
Arama Kurtarma Eğitimi
Yangın Eğitimi
İlkyardım Eğitimi

## Slide 20
Risk Yarışması
1. Farkındalık
Hem çalışanları teşvik etmek hem de onların gözünden çalışma alanlarındaki Deprem Risklerini anlamak için yarışma düzenlenir.
Yarışma sonucu çalışanlara motivasyon ödülleri verilir.
Tespit edilen riskler, risk değerlendirmesi dökümanlarına girerek takip edilir.
20
Deprem Risklerini Bulma Yarışması
Kazanan Fikir

## Slide 21
TBT 2: 42 Employees
Çök, Kapan, Tutun
Tahliye
Toplanma Alanı ve Sayım
Çök, Kapan, Tutun
Tahliye
Toplanma Alanı ve Sayım
Sayım Listeleri
Plan : 06:00 dk
Gerçekleşen : 05:35 dk
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
21
Tatbikat Uygulanması
Tüm çalışanların katılımı ile tatbikat organize edilir.
Mümkünse yılda 2 defa yapılmalıdır.
Tatbikatın toplam hedef süresi olmalı, hedef süreye göre gerçekleşen durum teyit edilmelidir.

## Slide 22
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
22
Tatbikat Uygulanması
Tatbikatlara gözlem yapmak ve gözlemlerini iletmek üzere yerel otoriteler
(AFAD, İtfaiye vb.) davet edilir.
İtfaiye
AFAD
İtfaiye ve ambulansın fabrikaya ulaşım süreleri bilinmeli ve tatbikatta hedef sürede fabrikaya ulaşıp ulaşmadıkları gözlemlenmelidir.

## Slide 23
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
25
Tatbikat Senaryosu & Kritik Görevler
Tatbikat için belirlenmiş senaryo olmalıdır.
Senaryoda her bir çalışanın, acil durum ekibinin vb. önemli rollerin görevi belirlenir.
23
~

## Slide 24
Senaryoda belirlenen aktivitelerinin her birinin süresi tanımlanmalıdır.
Hedef sürelerin aşılması durumları analiz edilmelidir.
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
25
Tatbikat Senaryosu & Kritik Görevler
23
~

## Slide 25
Tatbikat Organizasyonu
26
Acil Durumlarda Haberleşme
1. Farkındalık
Hem tatbikatta hem de olası tüm acil durumlarda kullanılmak üzere Acil Durum Haberleşme Zinciri oluşturulur.
Olası hat kesintilerinde kullanılmak üzere Whatsapp grupları oluşturulur.
İletişim zinciri ve Whatsapp grupları tatbikatta teyit edilir.
Acil Durum Haberleşme Zinciri

## Slide 26
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
28
Tatbikat Gözlemi
Tatbikat boyunca gözlem yapacak gözlemciler belirlenmelidir.
Gözlemcilerin kullanacağı Gözlem Listeleri hazırlanmalıdır.
Gözlem listeleri alandaki risklere ve yapılacak tatbikat faaliyetine göre güncellenmelidir.
Gözlemcilere tatbikat öncesinde bilgilendirme yapılmalıdır.
27

## Slide 27
Tatbikat Organizasyonu
1. Farkındalık
30
Gözlem Raporu & İyileştirme Planları
Tatbikat sonrası Gözlem Raporu hazırlanır.
Gözlemcilerin tespitlerini ve iyileştirme noktalarını içeren Takip Dökümanı oluşturulur.
Tatbikat Sonrası İyileştirme Takip Dökümanı
Tatbikat Sonrası Gözlem Raporu
ÖRNEKTİR
ÖRNEKTİR
29

## Slide 28
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Amaç
Kapsam
Bölge ve Tesis Bilgileri
Fabrikada Başlıca Riskler
Acil Durum Planları
Acil Durum Yerleşim Planları
Yasal mevzuat uyarınca ve gerekliliklerince Acil Durum Eylem Planı hazırlanır.
Plan her yıl gözden geçirilir.
(Tehlike sınıfına göre yasada belirlenen sürelerde gözden geçirilebilir.
Prosedür Minimum aşağıdaki hususları içermelidir.
31
Acil Durum Eylem Planı
ÖRNEKTİR

## Slide 29
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
32
Acil Durum Eylem Planı – Deprem Aksiyonları
Eylem planı depreme özgü tedbir ve aksiyonları içermelidir.
Deprem öncesi, sırasu ve sonrasında yapılması gerekenler hem şema olarak hem de yazılı şekilde belirtilmelidir.

## Slide 30
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil Durum Eylem Planı
33
Eylem planında her çalışanın, kritik görevi olan personelin ne yapacağı tanımlanmış olmalıdır.

## Slide 31
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil Durum Ekipleri ve Eğitimleri
35
Minimum yasal mevzuatta tanımlandığı şekilde Acil Durum Ekipleri belirlenir.
Ekipler belirlenirken gönüllülük esastır.
Ekiplere liderlik edecek “Ekipler Liderleri” atanır.
Ekiplere minimum yılda 1 defa olmak üzere eğitimler düzenlenir.
Eğitimler şirket içi / şirket dışı olabilir.
Ekip listeleri güncel tutulur.
Listede kişilerin vardiya ve iletişim bilgileri bulunur.
34

## Slide 32
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil Durum Ekipleri
35
34

## Slide 33
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil Durum Dolapları
38
36
Fabrika sınırları içerisinde Acil Durum Dolapları yerleştirilir.
Dolaplarda Acil Durumlarda Kullanılacak Ekipmanlar bulundurulur.
Bu ekipmanlıkların varlık ve işlevsellik kontrolleri düzenli periyotlar ile yapılır.
Ekipman Kontrol Formu
~

## Slide 34
Acil Durum Prosedürü
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil Durum Eylem Planı
Acil durum tahliye planları hazırlanmış olmalıdır.
Fabrikada tüm çalışanların ulaşabileceği yerlere asılmış olmalıdır.
Deprem sensörü, yangın söndürücü gibi kritik ekipmanlar bu şemada gösterilmiş olmalıdır.
ÖRNEKTİR
40
39

## Slide 35
Bina Yapısal Analizi
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Bina Analizleri & Güçlendirme Planları
44
43
Binaların depreme dayanıklı olup olmadığı analiz edilmelidir.
Analiz sonuçlarına göre riskli yapıların güçlendirilmesi planlanmalıdır.
Analizler iç kaynaklar, bina proje planları kontrolü veya dış kaynaklarla yapılabilir.

## Slide 36
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
47
48
Yapısal Olmayan Ekipmanların Sabitlenmesi Prosedür
Yapısal olmayan ekipmanların sabitlenmesi için özel prosedür oluşturulur.
Bu prosedüre göre ekipmanlar kontrol edilir ve sabitlenir.
ISO, FEMA vb. uluslarası kuruluşların yapısal olmayan ekipmanların sabitlenmesi ile ilgili yayınlanmış prosedürleri bulunmamaktadır.
Uluslararası standard olmaması sebebiyle kuruluş kendi iç prosedürünü geliştirir.
ÖRNEK PROSEDÜR
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
~

## Slide 37
Genel Kriterler
Kabinlerin Yükseklikleri
Kabinlerin Genişliği
Bulundukları Yer
1. Dolapların Yükseklikleri 110cm-180cm aralığında ise
Front
110cm < a < 180cm
Opsiyon 1(top and middle)
Front
110cm < a < 180cm
Opsiyon 2(top and bottom)
2. Sabitleyecek Duvar Yok ise (a>180cm)
Ankraj ölçü: 5cm x 5cm x 0.2cm (min.)
Dolap için Vida Ölçüsü: 5cm (min)
Klipsli kama ankraj boyutu : 7cm (min.)
Zemin beton olmalı
Klipsli kama ankraj boyutu : 9cm (min.)
a > 180cm
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
Prosedürden Örnekler
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
47
48
~

## Slide 38
A=370cm
B=220cm
ÖNCESİ
TOTAL: 2 Item
1,5cm x 4,5cm x 0,2 cm
1,5cm x 4,5cm x 0,2 cm
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Prosedürden Örnekler
47
48
~
Görseller ve uygulamalar örnek amaçlı paylaşılmıştır.

## Slide 39
4 adet “L Tipi” bracket uygulanmalı.
SONRASI
OPSİYON 1
OPSİYON 2
A=370cm
B=220cm
4 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
4 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
TOTAL: 8 Item
A=370cm
B=220cm
4 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
TOTAL: 6 Item
2 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Prosedürden Örnekler
47
48
~
4 adet “L Tipi” bracket uygulanmalı.
Görseller ve uygulamalar örnek amaçlı paylaşılmıştır.

## Slide 40
ÖNCESİ
TOTAL: 2 Item
A=100cm
B=170cm
1,5cm x 2,5cm x 0,2 cm
1,5cm x 2,5cm x 0,2 cm
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
Prosedürden Örnekler
47
48
~
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Görseller ve uygulamalar örnek amaçlı paylaşılmıştır.

## Slide 41
SONRASI
OPTION 1
OPTION 2
TOTAL: 4 Item
TOTAL: 4 Item
A=100cm
B=170cm
2 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
2 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
A=100cm
B=170cm
2 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
2 piece of ‘L’ type bracket 5cm x 5cm x 0,2cm
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
Prosedürden Örnekler
47
48
~
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Görseller ve uygulamalar örnek amaçlı paylaşılmıştır.

## Slide 42
Kazanlar, Pompalar
Tanklar
Raflar, depolama alanlaır
Kontrol Üniteleri
Panolar
Bilgisayar, masa ve diğer aksesuarlar
Yapısal Olmayan Ekipmanlar
47
48
Yapısal Olmayan Ekipman Risklerin Belirlenmesi
~
Fabrika içerisinde tüm yapısal olmayan elemanların analizleri yapılır ve riskler belirlenir.
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler

## Slide 43
Tedarikçiler ile İletişim
51
Tedarikçi İletişim Ağı
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Acil durumlarda kullanılmak üzere tedarikçilerle kesintisiz iletişim ağı kurulur.
Iletişim ağı minimum şu bilgileri içermelidir:
  Firma Bilgileri
  Firma Sorumlusu / Yedeği
  Basit İletişim Bilgileri (Telefon + e posta)

## Slide 44
Tedarikçiler ile İletişim
52
Tedarikçi Risk Haritası
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
Riskli tedarikçilerin bir bakışta tespit edilebilmesi için detaylı görsel harita hazırlanır.
Hazırlanırken kullanılan kriterler aşağıdaki gibidir.
Örnek Risk Haritası
X
Y
Z
A
D
B
S
Q
E
F
L
Tedarikçi Kriterleri
Finansal Durum
Çoklu Lokasyon Seçeneği
Fiziki Altyapı
Deprem Bölgesi Konumu
Parça & Proses Kriterleri
Yeniden Başlayabilme Süresi
Araç Çevikliği
Yedek Kapasitesi
Üretim Zorluğu

## Slide 45
Tedarikçiler ile İletişim
56
Tedarikçiler ile Tatbikat
2. Deprem Öncesi (Önleyici) Faaliyetler
EXAMPLE
(Not reflecting real case)
Tedarikçiler ile belirlenen tedbirler üzerinden tatbikat yapılır.
Tatbikat sırasında;
  Senaryo oluşturulur
  Tedarikçiler ile tanımlanan yöntem ile iletişim kurulur

## Slide 46
Deprem Sensörü
Anons Sistemi
Mikrofon ve Hoparlör
Yazılım İzleme
Deprem şiddeti bilgi
Tahliye Kararı
İş Başı Kararı
Fabrikaya doğrudan anons
1
1
4
3
2
Nightwatch Yazılım
Algılama
Anons
Deprem Sensörü
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
Fabrikada deprem durumunu algılayan ve deprem anında anons ile fabrika tahliyesini sağlayan Deprem Sensörü kurulur.
Deprem sensörü anons sistemine bağlanır ve deprem anında anons geçilir.
Deprem sırasında doğalgaz ve elektrik otomatik olarak kesilmelidir.
Deprem Sensörü ve Anons Sistemi
58
57
Nightwatch İzleme Yazılımı
Deprem Sensörü
Rapor
Bina Durumu & Tahliye
Rapor belirlenen kişilere gider:
Öneri Deprem Komitesindeki herkese gitmesidir.
Anons Kontrolorü

## Slide 47
Deprem Sensörü ve Operasyon Kriterleri
Deprem Sensörü
Bina kalıcı olarak tahliye edilir.
Bina geçici olarak tahliye edilir.
Binanın tahliyesine gerek yoktur.
60
Deprem şiddetine ve binanın hasar durumuna göre deprem yazılımı ile çalışanların tahliyesi kararı verir. (Nightwatch Sistemi)
Not: Binaların depreme dayanıklılığı analizi yazılım kurulması öncesi tamamlanmış olmalıdır.
59
Bina Tahliye ve Binaya Yeniden Giriş Senaryosu
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar

## Slide 48
İvme Ölçer
GPS Anteni
Sayısallaştırıcı
Bilgisayar
Depremle oluşan üç eksenli ivmelerin ölçülmesi
Deprem Sensörü Bileşenleri
İşlenen ve kaydedilen verilerin kesin zaman bilgisinin doğrulanması
İvmeölçerden gelen analog verilerin sayısallaştırılması, veri depolama, ağ oluşturma
Sayısallaştırılmış veri kaydetme, veri işleme, raporlama
Deprem Sensörü
Deprem Sensörü Bileşenleri düzenli periyotlarla kontrol edilir.
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
62
61

## Slide 49
Masa Başı Tatbikat
Deprem Sensörü
63
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
Masabaşı tatbikat sadece kritik personellerin katılımı ile gerçekleştirilir.
Prosedürlerin işlevselliğinin kontrolü sağlanır.
Masabaşı tatbikatta mümkünse deprem sensörü sentetik olarak harekete geçirilir.
Olası deprem senaryosuna göre belirlenen tedbirlerin çalışıp çalışmadığının kontrolü sağlanır.

## Slide 50
Ceiling Speaker
Surface Speaker
Mikrofon
Alarm Sistem Kontrol
Anons Sistemi
Şirket içerisinde acil durumlarda manuel olarak ya da deprem sensörüne otomatik şekilde bağlanan ve tetiklenen anons sistemi bulunur.
Anons sistemi ile acil durum türüne göre bilgilendirme yapılır.
Anons Sistemi Temel Bileşenleri
Anons Sistemi Temel Bileşenleri
64
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar

## Slide 51
Fabrika 2
Fabrika 1
@MNG office
Controller Unit
Microphone
@MNG office
@Security
@Security
@Security
@Security
@RD office
@RD office
Speakers all around plant
Speakers all around plant
66
Anons Sistemi Temel Bileşenleri
Anons sisteminin fabrika içerisindeki her noktada duyulduğundan emin olunmalı.
Teyit etmek için düzenli aralıklar ile tatbikat yapılmalı.
Sistemin periyodik bakımı düzenli aralıklar ile yapılmalı.
Anons Sistemi
Anons Sistemi Yerleşim Planı
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
65

## Slide 52
Fabrika İçi Sayım
Sayım & İletişim
67
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
Fabrika içerisinde bulunan çalışanların sayılacağı sistem kurulmuş olmalıdır.
Sayım manuel yöntemler ile yapılabileceği gibi (isim Listesi vb.) otomatik yöntemler de tercih edilebilir.
Manuel sayım listeleri amirler tarafından kontrol edilir.
Sayım listeleri her zaman güncel olmalı, günlük kontrol edilmelidir.
Sayım listeleri acil çıkış kapısına en yakın yerde ya da daha güvenli yerde tutulmalıdır.

## Slide 53
Saha İletişim İletişim Araçları
68
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
Acil Durum İletişim Araçları
Acil durum toplanma bölgesinde megafon bulundurulmalıdır.
Olası elektrik kesintilerinde fabikada bulunan çalışanlar bu megafon aracılığı ile yönlendirilir.
Ekipmanların kontrolleri, pil değişimleri vb. unsurlar periyodik olarak yapılmalıdır.
Acil durum ekipleri sahada yalnızca telsiz ile iletişim kurmalıdır.
Acil durum anında ya da tatbikatta daha önce belirlenen ortak kanala geçerek iletişim sağlamalıdır.
Mümkünse çalışanlara telsiz kullanma eğitimleri verilmelidir.

## Slide 54
Acil durumlarda yöneticiler, amirler ve çalışanların iletişim yönünü belirlemek üzere
Acil Durum İletişim Zinciri oluşturulur.
Organizasyon değişikliklerine göre zincir gözden geçirilir ve revize edilir.
Acil Durum İletişim Zinciri
Sayım & İletişim
69
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar

## Slide 55
Acil durumlarda iletişimin sağlanması amacı ile Whatsapp grupları oluşturulmuştur.
Iletişimin teyidi amacı ile tatbikatlarda bu gruplardan da haberleşme sağlanır.
Gruplar şirketin organizasyon yapısı, iletişim gereklilikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.
Whatsapp İletişim Grupları
Sayım & İletişim
70
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar

## Slide 56
Fabrika Dışı Çalışanların Durum Teyidi
Fabrika Dışı Çalışanlar için Aksiyon
71
Acil Durum Anında Çalışanlara SMS Gider
Çalışanlar SMSi yanıtlar
Cevaplar Yazılıma
Kaydedilir
Acil Durum
Ekip Müdahelesi
Çalışanların durumlarına
Göre karar verilir
Eğer Çalışanlar Fabrikada ve
NOT OK
İyiler ise OK
Aksiyon Yok
Eğer Çalışanlar
Fabrika Dışında
NOT OK
Acil Durum Ekipleri tarafından
Eş Zamanlı Fabrika Dışı Müdahele
Fabrika dışında bulunan çalışanların sayılayacağı, sağlık durumlarının teyit edileceği bir sistem inşa edilmelidir.
Olası acil durumda kesinti ihtimali en düşük olması sebebi ile SMS Iletişim Sistemi tercih edilebilir.
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar

## Slide 57
3. Deprem Sırasında (Tahliye Dahil) Aksiyonlar
72
Fabrika Dışı Çalışanlara Destek
Fabrika dışında sağlık durumları teyit edilen çalışanlardan ihtiyaç sahiplerine nasıl destek olunacağı belirlenmelidir.
Destek prosedürü şunları içerebilir:
  1- Çalışanların & Ailelerinin arama kurtarmalarının yapılması
  2- Ekipman (Deprem çadırı gibi barınma ihtiyaçları)
  3- Çalışanların fabrikadan evlerine gönderilmesi
  4- Dışarıda bulunan kritik çalışanların fabrikaya getirilmesinini sağlanması
Mapping Routes After Earthquake
Fabrika Dışı Çalışanlar için Aksiyon

## Slide 58
Deprem Çantası
Medikal Eldiven Destek Bandajı
Kafes Kodu
Boyun Koruyucu
Pamuk
Sıcak&Soğuk Jel
El feneri
Islık
Alkollü çubuk
Bandaj
Ventilatör Maskesi
Kompresyon Bandajı
Gazlı bez
Tıbbi Maske
Yara pansumanı
Hidrojen peroksit
Yapışkan kağıt
Çakmak
Kancalı İğne
İlk Yardım Çantası
Batikon
Makas
Kalem
Yara bandı
Şeker
73
Deprem Çantasının İçeriği
Dağıtım:
Tüm yeni başlayan çalışanlara dağıtılır
Stok Durumu:
3 ayda 1 kontrol edilir
Acil Durum Kitleri
Tüm çalışanlara dağıtılır
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama

## Slide 59
Şirket İçi Deprem Stokları
74
Acil Durum Kitleri
Mevcut Deprem Stoğu
2 adet 400 gramlık Barbunya Konserve
1 adet 0,5 litrelik Içme Suyu
1 adet 450 gramlık Petibör Bisküvi
Fabrika Deprem Stokları
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama

## Slide 60
Şirket İçi Deprem Stokları
75
Deprem olması durumunda şirket genelinde dağıtılacak olan deprem stoğunun saklama koşullarını ve dağıtım kurallarını belirleyen prosedür oluşturulur.
Acil Durum Kitleri
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Prosedür İçeriği
Stok içeriği ve adet belirleme
Satınalma İşlemleri
Stok Yeri Seçilmesi ve Depolama Şartları
Dağıtım
Son Kullanım Tarihi & Yenileme Yöntemi
ÖRNEKTİR

## Slide 61
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Hasar Tespit
76
Üretim sürekliliğini sağlamak için deprem sonrasında fabrika risklerine özgü özel hasar tespit prosedürü ve onay durumları belirlenmelidir. Prosedür içeriği:
Proses ve Ekipman Güvenliği
Üretimin güvenli ve zamanında yeniden başlatılması için onay içeriğini ve süre gereksinimini
Deprem Sonrası Hasar Tespit Prosedürü
ÖRNEKTİR

## Slide 62
Fabrika içerisinde kritik ekipmanların haritası çıkarılmalıdır
Onay Akışı Şunları içermelidir:
1- Hangi durumda kim nasıl koordine olur
2- Aksiyon alma onayları kimlerdir
3- Bilgi Paylaşım Metodu nasıl olmalıdır
4- Üretim Amirleri ile birlikte üretime yeniden başlama kararı verilmelidir
76
Hasar Tespit – Kritik Ekipman Listeleri
2) Kritik ekipmanların deprem sonrası kontrolü ve kullanımı için onay akışları tanımlanmalıdır
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Hasar Tespit

## Slide 63
3) Fabrika içerisinde kritik ekipmanlara özgü Kontrol Listesi çıkarılmalı,
4) Her bir kritik ekipmanın hedef kontrol süresi tanımlanmalıdır
77
Hasar Tespit – Kritik Ekipman Kontrol Listeleri
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Hasar Tespit
ÖRNEKTİR

## Slide 64
Fabrika içerisinde üretim devamlılığı için kritik malzemeler belirlenmelidir
Malzemelerin deprem sonrası hasar tespitini yapacak ekip belirlenmelidir
Malzemelerin kritik ekipman seviyeleri belirlenmiş olmalıdır
78
Hasar Tespit – Kritik Üretim Malzemeleri
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Hasar Tespit
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5

## Slide 65
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
Tedarikçi Geri Dönüş Planı
Tedarikçi Üretime Yeniden Başlama
80
79
Tedarikçiler çalışanlarının sağlık ve güvenlik durumlarının teyit sistemi oluşturmalıdır.
Fabrikada üretime yeniden başlayabileceği zaman belirlenmeli ve müşteriye bildirilmelidir.
Tedarikçilerin kendi tedarikçileri ve hammaddelerinin durumlarının kontrolleri talep edilmelidir.
Diğer yandan tedarikçiler için ilk etkilenebilecek tedarikçilere göre yedekleme stratejileri oluşturulur.

## Slide 66
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
IT Yedekleme Çalışması
IT Server Yedekleme & Test
82
Olası acil durumlarda kesinti riskine karşı IT düzenli olarak yedekleme yapmaktadır.
Ek Yedekleme fabrika içerisinde sınırlı erişimi olan güvenli bir noktada yapılır.
Mümkünse bulut hesabı üzerinden yedekleme yapılmalıdır.
Sistemin çalışırlığını teyit etmek için düzenli aralıklarla yedekleme & geri yükleme testleri yapılmalı ve işlevsellikleri control edilmelidir.
81

## Slide 67
4. Deprem Sonrası / Yeniden Başlama
İş Sürekliliği Planı
İş Sürekliliği Planı
85
83
~
Deprem sonrası üretim devamlığını sağlamak üzere İş Sürekliliği Planı oluşturulur.
Plan içerisinde tüm kritik bölümlerin alacağı aksiyonlar tanımlanır.
(Örnek: HR, Lojistik, Satınalma, Üretim, Bakım vb.)
Planın güncelliği en az yılda 1 defa kontrol edilmelidir.
Referans olarak ISO standartlarından yararlanılabilir.

## Slide 68
EKLER
EK-1: Deprem Komitesi Örnek Toplantı Tutanağı Madde: 3-5
EK-2: Yıllık Denetleme Planı Madde: 6
EK-3: Deprem Kontrol Listesi Madde: 8-10
EK-4: Acil Durum İletişim Zinciri Madde: 26
EK-5: Tatbikat Gözlemci Kontrol Listesi Madde: 27-28
EK-6: Tatbikat Gözlemci Raporu Madde: 29-30
EK-7: Acil Durum Müdahele Ekipman Formu Madde: 36-38
EK-8: Bina ve Binaya Yeniden Giriş Senaryosu Madde: 59-60
EK-9: Deprem Sensörü Kontrol Formu Madde: 61-62
EK-10: Deprem Stoğu Prosedürü Madde: 75

## Slide 69
Teşekkürler